## Slide 1
如何黑掉无人机
谢君 2017.11.18

## Slide 2: 关于我
ID: vessial
阿里安全IoT安全研究负责人
安全领域从业12年
2016发现整个小米智能硬件远程利用漏洞
2015发现整个Broadlink智能硬件远程利用漏洞

## Slide 3: 无人机是个复杂的系统工程
DJI无人机
飞控系统
电调控制
智能电源管理
图像采集
无线通信
陀螺仪
电源管理
加速度计
气压计
视觉
超声波
航拍摄像头
云台
图像压缩
图像传输
控制传输
避障测距定位系统
GPS
红外
马达
指南针

## Slide 4: DJI P4P架构

## Slide 5: DJI构架-模块间通信
两个字节表示通信源地址或者目的地址
例如03表示飞控，06表示6号子功能
总共不超过32个子系统
通道方式
  local,IP,WL,UART,I2C,SPI,CAN,ADB
  HPI,USB,IAP2
通信协议
  Logic
  V0
  V1
  NAL
  MAVLink
子系统编号
子功能编号

## Slide 6: DJI构架-模块间通信

## Slide 7: DJI构架-模块间通信
通信协议Logic&V1
message v1 format
Magic Header 1byte  0x55
Packet Len 10bits -> less than 0x400
version 1byte&4 -> 4 in P4 &P4P
CRC8 cksum 1 byte -> crc8(header[0:3])
Seq 2bytes -> random
src ID 1byte -> 0A  0A00
dst ID 1byte -> 0E - > 0E00
Attr ID 1byte ->
cmd ID 2bytes -> 00 01 version request
sub_cmd ID 1byte optional
body len 2bytes optional
body few bytes optional
crc16 cksum 2bytes -> crc16(pkt[:-2])

## Slide 8: DJI构架-模块间通信
通信协议Logic&V1
message Logic Format
Magic header 4bytes -> 21 12 ad de
src ID 2bytes ->
dst ID 2bytes ->
Seq 2bytes ->
Attr ID 1byte ->
CMD ID 2bytes ->
body few bytes ->
pkt len 2bytes -> packet len-6

## Slide 9: CenterBoard
CenterBoard MCU LC1860
Vision MA2155+Lattice LCMXO3L2100C
Memory&Storeage Samsung eMCP(eMMc+DRAM) KMFJ20005A 4GB
SiliCon LABS Si4464

## Slide 10: Root无人机
为什么要root无人机？
更方便研究无人机，方便研究其它模块
目标root CenterBoard MCU LC1860系统
嵌入式linux，配备adb，默认不开启
关键脚本Start_dji_system.sh，adb_en.sh
怎么root？
1.软件漏洞执行adb_en.sh脚本
2.如果能够修改start_dji_system.sh脚本
“Debug=true” 也可以达到root目的

## Slide 11: Root无人机
通过修改start_dji_system.sh脚本达到root效果
比较通用的root方法，需要软硬结合
目标就是修改存储器里面的内容

## Slide 12: Root无人机
风枪吹下eMCP
eMMc读卡器读取Raw data
找到文件存放的合适分区
Ext4挂载system分区
修改start_dji_system.sh文件
System img写回Raw Data文件
eMMc读卡器写回eMCP
eMCP焊接回芯片座

## Slide 13: Root无人机
finally

## Slide 14: 飞控系统
飞控MCU Atmel ATSAME 70Q21
IMU MP6500(陀螺仪+加速度计)
气压计 MEAS MS560702BA03
Ublox GPS模块
Double IST8310指南针模块
智能电源
电调ESC

## Slide 15: 视觉系统
MA2155深度视觉处理
  前后下障碍物识别与测距
  人物,姿态,水,ROI识别
红外双目避障
  左右红外识别
超声波
  检测下方障碍物

## Slide 16: 无线通信系统架构
Transceiver
Baseband
NXP MCU
USB GPIF Cyusb2014
Mobile
RC
Transceiver
Baseband
LB stm32F103
LC1860
Camera
Aircraft

## Slide 17: 无线通信系统架构
图传通道&数控通道
OFDM宽带传输
1Mhz&10Mhz带宽
RC 1Tx&2Rx signal path channel
Air 1Tx&2Rx signal path channel
Transceiver AD80403 SPI config same as Ad9361
数控通道2.4G 24个跳频序列，5.8G 12个跳频序列
数控通道2.4G 45个频点，5.8G 42个频点
每个频点切换间隔14ms，1s切换71个频点

## Slide 18: 无线通信系统架构
Pair&link
配对码由RC MCU ID生成
通过RC ID生成跳频序列

## Slide 19: 无线通信系统架构
RC初始化->NXP LPC1549
RC初始化baseband的SPI寄存器
RC初始化Transceiver的SPI寄存器
RC固定跳频广播
Air初始化->STM32F103
Air初始化baseband的SPI寄存器
Air初始化Transceiver的SPI存器
Air挑选一个信噪比高的频点监听
Air收到RC信号并同步跳频序列
写入5字节的配对码
到baseband SPI地址
3，4，5，6，7
写入5字节的配对码

## Slide 20: 无线通信系统架构
RC与Air同步原理
RC跳频循环设置
rx跳频设置----- 0.3ms---tx跳频设置----3.075ms-----rx图传设置----13.69ms---rx下一跳频设置
Air跳频循环设置
rx图传设置----- 0.3ms---rx跳频设置----2.91ms ----tx图传数传设置 ----10.78ms---rx图传设置

## Slide 21: 无线通信系统架构
RC验证Air配对
RC读取baseband SPI地址（0xe4,0xe5,0xe6）值进行比较

## Slide 22: 如何劫持一架无人机
通过破解配对码，码字空间0x1000000
改造RC固件，固定频点每隔10ms初始化baseband SPI配对码寄存器
每隔10ms通过SDR重放固定频点Air信号
读取baseband SPI寄存器（0xe4,0xe5,0xe6）值进行比较
结果写入到串口
破解需要离线操作，不能实时
理论上保守估计破解最长只需要46小时
破解成功可以远程修改飞机的配对码，并完全控制无人机
Todo list:
成功注入代码到RC固件，测试通过
编写破解算法代码
构造RC固件
测试验证

## Slide 23: 无人机反调对抗技术
Stm32 IO remap defeat SWD debugging
硬件外设检测，ADC粒度检测
Atmel芯片Security Bit
开关保护电路对抗SWD reset信号

## Slide 24: 无人机反调技术

## Slide 25: 后续研究
OTA升级协议破解
构造某些硬件模块固件并升级（智能电池，LightBridge）
Fuzzing飞控的协议接口
SDR模拟无线通信

## Slide 26: Q&A
Thanks
vessialq@gmail.com

## Slide 27: Reference
https://github.com/brett8883/Super-Firmware_Cache/tree/master/P4P_Super-Patcher_FC
https://github.com/cs2000/DankDroneDownloader
https://github.com/o-gs/dji-firmware-tools
https://www.linkedin.com/in/fvantienen/
https://dji-rev.slack.com/
https://fccid.io/SS3-L1P1805/Internal-Photos/Internal-Photos-3974185.pdf